# PSPK.260.02.2024	        Konary, dnia 09.01.2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach, Konary 20,

05-660 Warka uprzejmie prosi o złożenie oferty na:

„Dostawę oleju opałowego do Szkoły w Konarach, gmina Warka na rok 2024”

Zapytanie ofertowe prowadzone jest z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. 2022r poz. 1710 ze zm.)

## Zamówienie będzie polegało na sukcesywnej dostawie oleju opałowego do kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Konarach, gmina Warka i zatankowaniu do zbiorników w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 roku wg następującej specyfikacji jak poniżej:

- Gęstość  15° C, max 860 kg/m3

- Wartość opałowa, min 42,6 MJ/kg

- Temperatura zapłonu, min 56° C

- Lepkość kinematyczna w 20° C, max 6 mm2/s

- do 250° C destyluje, max 65% (v/v)

- do 350° C destyluje, max 85% (v/v)

- Temperatura płynięcia, max -20° C

- Pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej, max 0,3% (m/m)

- Zawartość siarki, max 0,1% (m/m)

- Zawartość wody, max 200 mg/kg

- Zawartość zanieczyszczeń stałych, max 24 mg/kg

- Pozostałość po spopieleniu, max 0,01% (m/m)

- Barwa: czerwona

Na przedmiot zamówienia składa się:

a) dostawa oleju według zadysponowanych ilości, o jakości potwierdzonej stosownym certyfikatem wystawionym przez producenta lub uprawnioną jednostkę dołączonym do każdej dostawy. Ilość oleju przewidzianego w dostawie to 21 000 litrów (z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia ilości) – sukcesywna dostawa wg telefonicznych dyspozycji „zamawiającego” składanych na 2 dni przed wymaganym terminem dostawy,

b) zabezpieczenie przez dostawcę ciągłości dostaw oleju, bez względu na  warunki atmosferyczne i rynkowe, itp. (utrzymywanie przez dostawcę 30 dniowych zapasów paliwa dla zamawiającego przewidzianych przepisami prawa dla „przedsiębiorstw energetycznych” w magazynie własnym),

c) dostawa objęta przedmiotem zamówienia musi być zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie załadunku, transportu paliw oraz warunkami zawartymi w niniejszych warunkach.

Wykonawca winien załączyć kopię dokumentu potwierdzającego wyżej wymienione wymagania i parametry.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta powinna zawierać całość zamówienia.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował następujące kryteria oceny ofert:

Cena (C) – 60 pkt

Termin płatności faktur (T) – 40 pkt

a) Opis kryterium „cena” (C)

Kryterium „cena” będzie oceniane w oparciu o ceny ofert brutto. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość (60) punktów. Ocena punktowa (C) pozostałych ofert dokonana zostanie zgodnie ze wzorem:

gdzie:

a) C to liczba punktów otrzymanych przez badaną ofertę w badanym kryterium,

b) Cmin to najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert w badanym kryterium,

c) Co to cena zaoferowana przez wykonawcę badanej oferty.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Ocena kryterium nastąpi na podstawie zadeklarowanej ceny ofertowej wskazanej w złożonym Formularzu ofertowym.

b) Opis kryterium „Termin płatności faktur” (T):

Termin zapłaty: T = (Tb/ Tmax) x 40 pkt

Gdzie:

a) T to liczba punktów otrzymanych przez badaną ofertę w badanym kryterium,

b) Tb to termin zapłaty zaoferowany przez wykonawcę badanej oferty,

c) Tmax to najdłuższy termin zapłaty spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert w badanym kryterium, przy czym Zamawiający określa, że minimalny termin zapłaty wynosi 14 dni, a maksymalny 30 dni.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (P) obliczoną według następującego wzoru:

P = C + T

gdzie:

P – łączna liczba punktów (suma) przyznanych Wykonawcy w ramach wszystkich kryteriów

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

T – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Termin płatności faktur”

Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb.

Ceny należy podać wg załączonego formularza (oferta - załącznik nr 1 do niniejszego pisma).

Szkoła posiada zbiorniki na olej opałowy o pojemności 9 tys. l

Zasady płatności i istotne postanowienia umowy są zawarte w załączniku nr 2 (wzór umowy) do niniejszego zapytania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z Panią Dyrektor Lidią Grzegorek, tel.+48 667 61 18

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 17. 01.2024r.

Ofertę można przesłać pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach, Konary 20, 05-660 Warka, drogą elektroniczną na adres: pspkonary@op.pl.

Nie złożenie oferty w w/w terminie będzie traktowane jako brak zainteresowania zamówieniem.

Załączniki:

- Druk formularza ofertowego – załącznik nr 1

- Wzór umowy – załącznik nr 2